CUENTA DE MEDIANERIA:  Valores a ENE/2002                                                    1

Con aplicación del impuesto: Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social : COFIS, según Art. 3ª del Dto Nª 271/001 del 16/07/2001.

l) Introducción:

El presente Manual, sustituye a los anteriores publicados por la SAU y por APPCU. Es el resultado de un largo proceso de estudio realizado conjuntamente por las Comisiones de Medianería de ambas gremiales con la finalidad de lograr la unificación de criterios y valores de liquidación entre las dos instituciones que reúnen el mayor número de técnicos a los que se encomienda esa tarea.

No es un tratado jurídico de Medianería pero, como se verá, se atiene a las normas vigentes de larga data, aplicándolas  a las  tecnologías contemporáneas. Simplemente diremos que es una metodología de cálculo acorde con los elementos que deben tenerse en cuenta y que proporciona valores unitarios para distintos tipos de muros y situaciones. Esos valores finales serán actualizados y publicados periódicamente según los cálculos oficiales que realice el I.N.E. (Instituto Nacional de Estadística).

Por lo antedicho, para la aplicación de este Manual, el técnico actuante deberá proceder previamente a la definición de ciertos criterios y parámetros derivados del caso concreto a tratar y luego combinar los factores que se le proporcionan para obtener el valor final de su liquidación. A título de ejemplo, podemos mencionar que en casi todos los casos deberá definir:

a)  Consultar con los profesionales correspondientes (escribano, abogado), si jurídicamente es pertinente en su caso la liquidación de la medianería.

b)      Qué metraje corresponde, en las franjas de altura del manual.

c)      De qué materiales está construida la medianera a liquidar (mitad de adentro y mitad de afuera) y si hay cambios por sectores, metrarlos.

d)    Si la medianera fue construida “por empresa” o sea con facturación total o simplemente “por administración”.

e)      Etc....

A partir de aquí se está en condiciones de aplicar el manual.

2) Criterios adoptados para realizar las tablas de este Manual.

- Atenerse exclusivamente a la legislación vigente, teniendo presente que sólo se abona la mitad  del "valor actual".                                                             ...///

.../// 2

b)      Tener en cuenta los materiales realmente utilizados. No se incluyen los revoques, ni interior ni exterior.

c)    Se trata de materiales puestos en obra, por camiones enteros, con precio de contado.

d)      Mano de obra incorporada: se tuvo en cuenta los rendimientos publicados por el MTOP.

e)     Valor de la mano de obra. El INE establece su valor en base a estadísticas  sobre empresas de plaza para hacer incidir promedios de incentivos, descansos, etc... Se usó el valor proporcionado por dicha institución.

f)      Leyes Sociales: Dado que el criterio adoptado para la mano de obra incluye conceptos imponibles y no imponibles, y que a su vez el porcentaje de aportes tiene sus propias variaciones en función de quienes tienen derecho a la cuota mutual o no lo tienen, se calculó un porcentaje estadístico que arrojó 87,36 % sobre el total de remuneraciones pagadas. Este procedimiento simplifica los cálculos.

g)      Metrajes: Se calcularán sin descontar el espacio ocupado por la estructura del edificio que arrima. Se entiende que este último, tomo posesión de la pared y la utiliza según su criterio o necesidad, entre otras cosas para introducir una estructura que no pudo prever el que construyó la pared. Nada hay legislado actualmente que avale un criterio diferente al expuesto. Por otra parte, los cálculo de costos demuestran que el que arrima se ve compensado por el ahorro de encofrados.

h)   Alturas: Por su altura, se diferenciaron tras tramos de pared a efectos de calcular la incidencia de la elevación de materiales:

1)      De 0 a 6 metros: A este tramo no se le aplicaron andamios, protecciones ni elevación de materiales. No obstante, según corresponda, se añadirá un cimiento tradicional que como todos los elementos de este manual tiene calculado su valor por separado.

Este tramo puede coincidir en todo o en parte con muros antiguos ya liquidados o prescriptos, o eventualmente lo contrario.

2)      De 6 a 15 metros y de 15 a 30 metros: En estos casos se añadirá el valor correspondiente al tramo por andamios, protección y por elevación de materiales.

i)      Honorarios: La aplicación del arancel correspondiente a la medianera requeriría muchos casos una tasación previa del edificio para determinar en qué tramo se halla y aplicar dicho porcentaje a la medianera. Para evitar dichos inconvenientes  se optó por un valor promedio de 5% sobre el total.

...///

.../// 3

j)        Independientemente todo lo expresado anteriormente y que es válido para todas las liquidaciones, aparecen ahora diferencias respecto a cómo proseguir los cálculos. Estos se diferencian según se trate de una “Obra por empresa” (empresa que facturó la totalidad de los rubros) o de una  “Obra por Administración” o sea sin empresa. En este último caso, se consideró que existe al menos una empresa que administra y factura su administración, principalmente en grandes edificios.

En definitiva, el planteo da lugar a dos tipos de cálculo para cada elemento calculado, lo que se expresa del siguiente modo:

A) OBRA POR EMPRESA:

1)   Se calculan los materiales sin COFIS y sin IVA (por ahora).Subtotal 1.

2)   Se calcula la Mano de Obra. Subtotal 2.

3)   Se suman ambos conceptos. Subtotal 3.

4)   Utilidad y Gastos generales: Subtotal 4  = 20% de Subt. 3.

5)   Subtotal 5 = Subt. 3 + Subt. 4.

6)   Cálculo del COFIS =  3% sobre el 70 % de Subt 5.

7)   Subtotal 6 = Subt. 5  +  COFIS.

8)   Cálculo del IVA = 23 % de  Subt 6.

9)   Leyes sociales: 87,36 % de Subt. 2.

10)  Subtotal 7 = Subt 6  +  IVA   +  LEYES SOCIALES.

11)  Honorarios = 5 % de Subt 7.

12)  IVA sobre honorarios.

13)  COSTO FINAL, del rubro  =  Subt. 7  +  Honr.  +  IVA.

B) OBRA POR ADMINISTRACIÓN:

1) Cálculo de materiales. Subtotal 1.

2) COFIS   =  3 % del 70% de Subt. 1.

3) Subtotal 2  =  Subtotal 1  +  COFIS.                                                                  ...///

.../// 4

4) Cálculo  del IVA  = 23 % de Subt 2.

5) Subtotal 3  =  Subt 2  +  IVA.

6) Mano de obra . Subtotal  4.

7) Subtotal  5  =  Subt. 3  +  Subt 4.

8) Administración y GG = 15 % de subt 5.

9) COFIS Administración  =  3% de 70 % de Administr..

10)  Subtotal 6  =  Administr.  +  COFIS de Administr.

11)  IVA de Administración:  =  23 %  de Subt. 6.

12)  Subtotal 7  =  Subt. 6  +  IVA.

13)  Leyes Sociales  =  87,36 %  de Subt. 4.

14)  Subtotal 8  =  Subt. 5  +  Subt.. 7  +  Leyes Sociales  =  Costo de Obra.

15)  Honorarios:  5 % de subt. 8.

16)  IVA Honorarios :  = 23 % de honorarios.

17)  COSTO FINAL: Subtotal 8  +  Honor.  +  IVA Hon.

...///

.../// 5

A) OBRAS POR EMPRESA:              Valores a ENERO del 2002

1) MUROS DE LADRILLO.    Valor de 1 m2

1.1  MUROS DE LADRILLO :   e  =   25 cm

CONCEPTOS            UNID   CANT             DE PRENSA                  DE CAMPO

Precio Unit  Monto        Precio Unit   Monto

Ladrillos                      c/u        120             4,77          572,40             2,16         259,20

Mezcla gruesa            m3        0,09        397,43           35,77          397,43           35,77

Cemento Pórtland       kg            9             1,26           11,34              1,26           11,34

Subtotal 1                                                            619,51                             306,31

Oficial albañil            hora       2,5            37,54             93,85           37,54           93,85

Peón práctico           hora       1,3            27,91            36,28            27,91           36,28

Subtotal 2                                                            130,13                             130,13

Subtotal 3         (l + 2)                                          749,64                             436,44

Utilidad y G.Grales      %         20                               149,93                                87,29

Subtotal 4                                                            149,93                               87,29

Subtotal 5         (3 + 4)                                         899,57                             523,73

COFIS                            %     0,70x0,03                      18,89                                10,20

Subtotal 6      (5 + COF)                                      918,46                             533,93

IVA                                %        23                               211,25                              122,80

LEYES SOCIALES       %        87,36                           113,68                             113,68

Subtotal 7                                                           1.243,39                            770,41

HONORARIOS             %          5                                  62,17                               38,52

IVA HONR.                   %        23                                 14,30                                  8,86

COSTO FINAL                                                        1.319,86                              817,79

...///

.../// 6

1.2 MUROS DE LADRILLO:   e = 12 cm

CONCEPTOS           UNID    CANT            DE PRENSA                    DE CAMPO

Precio Unit     Monto         Precio Unit   Monto

Ladrillos                     c/u         60                4,77          286,20          2 ,16          129,60

Mezcla gruesa           m3           0,045     397,43           17,88       397,43            17,88

Cemento Portland      kg           5                1,26             6,30           1,26               6,30

Subtotal 1                                                            310,38                            153,78

Oficial albañil             hora        1,2          37,54              45,05        37,54            45,05

Peón práctico            hora        0,8          27,91              22,33         27,91           22,33

Subtotal 2                                                              67,38                             67,38

Subtotal 3        (1 + 2)                                          377,76                            211,l6

Utilidad y G.Grales.      %         20                                  75,55                              42,23

Subtotal 4                                                               75,55                             42,23

Subtotal 5        (3 + 4)                                           453,31                           253,39

COFIS                         %     0,70x0,03                              9,52                               5,32

Subtotal 6        (5 + COF)                                      462,83                          258,71

IVA                              %        23                                    106,45                             59,59

LEYES SOCIALES     %        87,36                                 58,86                             58,86

Subtotal 7                                                               628,14                         377,16

HONORARIOS         %          5                                       31,40                            18,86

IVA HONOR.               %        23                                        7,22                              4,22

COSTO FINAL                                                        666,76                          400,24

...///

.../// 7

1.3 MURO DE LADRILLO:   e = 12      UNA CARA VISTA

CONCEPTOS           UNID   CANT              DE PRENSA                  DE CAMPO

Precio Unit    Monto          Precio Unit   Monto

Ladrillos                      c/u       60                  4,77       286,20                2,16       129,60

Mezcla gruesa            m3         0,0458     397,43         18,20            397,43         18,20

Cemento Pórtland       kg         5                  1,26           6,30                 1,26           6,30

Subtotal 1                                                           310,70                             154,10

Oficial albañil            hora        2                37,54          75,08              37,54         75,08

Peón práctico           hora        1                27,91          27,91              27,91         27,91

Subtotal 2                                                           102,99                             102,99

Subtotal 3     (1 + 2)                                            413,69                             257,09

Utilidad y G.Gral       %          20                                   82,74                                51,42

Subtotal 4                                                              82,74                              51,42

Subtotal 5    (3 + 4)                                              496,43                            308,51

COFIS                      %      0,70X0,03                            10,43                                 6,48

Subtotal 6     (5 + COF)                                        506,86                            314,99

IVA                           %         23                                   116,58                                72,45

LEYES SOCIALES  %         87,36                                89,97                                89,97

Subtotal 7                                                             713,41                            477,41

HONORARIOS         %           5                                      35,67                               23,87

IVA HONOR.           %         23                                        8,20                                 5,49

COSTO FINAL                                                     757,36                            506,77

...///

.../// 8

2) MUROS DE TICHOLO:    Valor de 1 m2

2.1 MUROS DE TICHOLO:  12 x 25 x 25

CONCEPTOS            UNID         ESPESOR  e = 12  cm         ESPESOR e = 25  cm

Cant      P./Unit    Monto       Cant       P./Unit    Monto

Ticholos                      c/u         16             5,74       91,84       32            5,74     183,68

Mezcla gruesa            m3          0,025   397,43        9,94         0,07    397,43       27,82

Cemento Pórtland       kg           3             1,26        3,78         7             1,26          8,82

Subtotal 1                                                      105,56                                   220,32

Oficial albañil            hora         0,80       37,54      30,03         0,9         37,54       33,79

Peón práctico           hora         0,50       27,91      13,96         0,6         27,91       16,75

Subtotal 2                                                       43,99                                      50,54

Subtotal 3    (1 + 2)                                      149,55                                     270,86

Utilidad y G. Gral       %            20                        29,91                                        54,17

Subtotal 4                                                      29,91                                       54,17

Subtotal 5    (3 + 4)                                      179,46                                     325,03

COFIS                      %       0,70X0,03                    3,77                                          6,83

Subtotal 6    (5 + COF)                                 183,23                                    331,86

IVA                           %             23                         42,14                                        76,32

LEYES SOCIALES  %             87,36                    38,43                                        44,14

Subtotal 7                                                     263,80                                    452,32

HONORARIOS        %               5                         13,19                                        22,62

IVA HONOR.            %            23                           3,03                                          5,20

COSTO FINAL                                           280,02                                      480,14

...///

.../// 9

3) ELEVACION DE MATERIALES:    Valor de 1 m3

CONCEPTOS    UNID    3.1)  De 6 a 15 m  de altura        3.2) De 15 a 30 m de altura

CANT     P./Unit      Monto           CANT      P./Unit    Monto

Peón Práctico    hora           1         27,91        27,91                1,6        27,91       44,66

Utilidad y G. G                   % 20                        5,58               % 20                        9,93

Subtotal 1                                             33,49                                            54,59

COFIS      0,70x0,03                                        0,70                                                1,15

Subtotal 2      (1 + COF)                      34,19                                             55,74

IVA                                   % 23                         7,86                 % 20                    11,15

LEYES SOC.                   % 87,36                  24,38                 % 87,36                39,01

Subtotal 3                                            66,43                                           105,90

HONORARIOS                % 5                           3,32                 % 5                         5,30

IVA HONOR.                   %  23                        0,76                % 23                        1,22

COSTO FINAL                                                70,51                                           112,42

4) ANDAMIOS Y PROTECCIONES: Valor de 1 m2 de 6 a 30 m de altura.

CONCEPTOS       UNID            4.1  ANDAMIOS                    4.2   PROTECCIONES

CANT    P./Unit     Monto            CANT    P./Unit     Monto

Of. albañil              hora        0,16      37,54        6,01              0,04       37,54         1,50

Peón práctico        hora        0,16      27,91        4,47               0,04      27,91         1,12

Subtotal 1                                                10,48                                             2,62

Utilidad y G.G.                     % 20                       3,70              % 20                        0,52

Subtotal 2             (1 + Util)                   14,18                                              3,14

COFIS              % 0,70X0,03                             0,30                                               0,07

Subtotal 3          (2 + COF)                   14,48                                               3,21

IVA                                      % 23                      3,33                % 23                       0,74

LEYES SOC.                      % 87,36                 9,16                % 87,36                   2,29

Subtotal 4                                              26,97                                              6,24

HONORARIOS                   %  5                       1,35                                                0,31

IVA HON.                            % 23                      0,31                                                0,07

COSTO FINAL                                      28,63                                               6,62

...///

.../// 10

5) CIMIENTO CORRIDO DE H CICLÓPEO:

Valor de 1 m lineal de 0,40 x 1,00 = 0,4 m3

CONCEPTOS             UNIDAD      CANTIDAD       PRECIO UNITARIO         MONTO

Piedra                            m3                0,40                        448,58                       179,43

Pedregullo                     m3                0,16                        172,06                         27,53

Arena                             m3               0,08                         153,50                         12,28

Cemento Pórtland          kg              50                                 1,26                          62,81

Madera                           pie2             4                                 4,02                          16,08

Clavos                            kg                0,40                          14,59                            5,84

Subtotal 1                                                                                                 303,97

Oficial albañil                 hora            3,20                             37,54                      120,13

Peón práctico                hora            7,60                              27,91                     212,12

Subtotal 2                                                                                                 332,25

Subtotal 3              (1 + 2)                                                                         636,22

Utilidad y G.G.                                  % 20                                                           127,24

Subtotal 4                                                                                                 763,46

COFIS                                              % 0,70x0,03                                                 16,03

Subtotal 5                        (4 + COF)                                                         779,49

IVA                                                    % 23                                                           179,28

LEYES SOC.                                    % 87,36                                                      290,25

Subtotal 6                                                                                                1.249,02

HONORARIOS                                 % 5                                                               62,45

IVA HONOR.                                    % 23                                                             14,36

COSTO FINAL                                                                                         1.326,63

...///

.../// 11

B) OBRAS POR ADMINISTRACION:   Valores a ENERO 2002

1) MUROS DE LADRILLO.    Valor de 1 m2

1.1 MUROS DE LADRILLO:    e  =  25 cm

CONCEPTOS          UNID    CANT             DE PRENSA                    DE CAMPO

Precio Unit     Monto        Precio Unit     Monto

Ladrillos                    c/u       120                4,77          572,40              2,16        259,20

Mezcla gruesa          m3          0,09        397,43           35,77           397,43          35,77

Cemento Pórtland     kg           9                1,26           11,34               1,26           11,34

Subtotal 1                                                           619,51                             306,31

COFIS                       %      0,7x0,03                            13,01                                  6,43

Subtotal 2                  (1 + COF)                         633,32                             312,74

IVA                           % 23                                          145,66                                 71,93

Subtotal 3                  (2 + IVA)                          778,98                              384,67

Oficial albañil          hora        2,5             37,54           93,85             37,54           93,85

Peón práctico         hora        1,3              27,91          36,28             27,91           36,28

Subtotal 4                                                          130,13                              130,13

Subtotal 5                 (3 + 4)                              909,11                               514,80

Adm. y G. Gen.       % 15                                          136,37                                  77,22

COFIS                      %      0,7x0,03                              2,86                                    1,62

Subtotal 6                                                         139,23                                 78,84

IVA                          % 23                                           32,02                                   18,13

Subtotal 7                (6 + IVA)                            171,25                                96,97

Leyes Sociales       % 87,36                                      113,68                               113,68

Subtotal 8                (5 +7+LS)                        1194,04                              725,45

Honorarios              % 5                                                59,70                                36,27

IVA honorarios        % 23                                              13,73                                  8,34

COSTO FINAL                                                  1267,47                             770,06

...///

.../// 12

1.2 MUROS DE LADRILLO:   e  =  12 cm

CONCEPTOS           UNID   CANT            DE PRENSA                       DE CAMPO

Precio Unit     Monto         Precio Unit    Monto

Ladrillos                      c/u       60               4,77           286,20              2,16        129,60

Mezcla gruesa            m3         0,045    397,43            17,88           397,43          17,88

Cemento Pórtland      kg          5               1,26              6,30               1,26             6,30

Subtotal 1                                                           310,38                             153,78

COFIS                        %     0,7x0,03                             6,52                                   3,23

Subtotal 2              (1 + COF)                            316,90                              157,01

IVA                              % 23                                        72,89                                  36,11

Subtotal 3              (2 + IVA )                             389,79                              193,12

Oficial albañil           hora      1,2            37,54            45,05              37,54           45,05

Peón práctico          hora      0,8            27,91            22,33              27,91           22,33

Subtotal 4                                                           67,38                                 67,38

Subtotal 5             (3 + 4)                                 457,17                                260,50

Adm. y G. Gen.          % 15                                        68,58                                   39,08

COFIS                         %     0,7x0,03                           1,44                                     0,82

Subtotal 6           ( Adm +COF)                          70,02                                 39,90

Subtotal 7           (6 + IVA)                                 86,12                                  49,08

LEYES SOCIALES  % 87,36                                    58,86                                    58,86

Subtotal 8          (5+7+LS)                               602,15                                368,44

Honorarios                % 5                                          30,11                                    18,42

IVA Honor.               % 23                                           6,93                                      4,24

COSTO FINAL                                                639,19                                 389,10

...///

.../// 13

1.3 MUROS DE LADRILLO:  e  =  12 cm     UNA CARA VISTA

CONCEPTOS         UNID     CANT             DE PRENSA                      DE CAMPO

Precio Unit     Monto        Precio Unit    Monto

Ladrillos                    c/u       60                    4,77        286,20                2,16      129,60

Mezcla gruesa          m3         0,0458       397,43          18,20            397,43        18,20

Cemento Pórtland     kg          5                   1,26             6,30               1,26           6,30

Subtotal 1                                                              286,20                            154,10

COFIS                   %     0,7x0,03                                    6,01                                 3,24

Subtotal 2                (1+COF)                                292,21                            157,34

IVA                        % 23                                                67,21                                36,19

Subtotal 3                (2+IVA)                                 359,42                             193,53

Oficial albañil         hora       2                     37,54         75,08               37,54        75,08

Peón práctico        hora       1                     27,91         27,91               27,91        27,91

Subtotal 4                                                             102,99                             102,99

Subtotal 5               (3+4)                                      462,41                             296,52

Adm. y G.Gen.       % 15                                              69,36                                 44,48

COFIS                    %    0,7x0,03                                   1,46                                   0,93

Subtotal 6                                                              70,82                                45,41

IVA Administ          % 23                                             16,29                                  10,44

Subtotal 7            (6+IVA)                                      87,11                                55,85

Leyes Sociales      % 87,36                                         89,97                                 89,97

Subtotal 8           (5+7+LS)                                   639,49                             442,36

Honorarios              % 5                                              31,97                                  22,12

IVA Honor.              % 23                                              7,35                                    5,09

COSTO FINAL                                                    678,81                               469,57

...///

.../// 14

2) MUROS DE TICHOLO :     Valor de 1 m2

2.1 MURO DE TICHOLOS :    12 x 25 x 25

CONCEPTOS           UNID          ESPESOR  e = 12 cm            ESPESOR  e = 25 cm

Cant     P./Unit     Monto        Cant     P./Unit     Monto

Ticholos                     c/u          16            5,74        91,84        32            5,74    183,68

Mezcla gruesa           m3            0,0     397,43          9,94          0,07    397,43     27,82

Cemento portl            kg             3            1,26          3,78          7             1,26       8,82

Subtotal 1                                                      105,56                                  220,32

COFIS                       %  0,7x0,03                             2,22                                       4,63

Subtotal 2               (1+COF)                         107,78                                  224,95

IVA                            % 23                                      24,79                                      51,74

Subtotal 3               (2+IVA)                           132,57                                  276,69

Oficial albañil             hora         0,8         37,54       30,03         0,9         37,54     33,79

Peón práctico            hora         0,5         27,91       13,96          0,6        27,91     16,75

Subtotal 4                                                        43,99                                    50,54

Subtotal 5               (3+4)                               176,56                                  335,23

Administr y GG          % 15                                      26,48                                     50,28

COFIS   Adm             % 0,7x0,03                              0,56                                       1,06

Subtotal 6                                                        27,04                                    51,34

IVA adm y GG           % 23                                       6,22                                      11,80

Subtotal 7               (6+IVA)                            33,26                                     63,14

Leyes Sociales          % 87,36                                38,43                                      44,15

Subtotal 8               (5+7+LS)                       248,25                                   442,52

Honorarios                 % 5                                      12,45                                       22,13

IVA Honor.                 % 23                                      2,86                                         5,08

COSTO FINAL                                             263,56                                    469,73

...///

.../// 15

3) ELEVACION DE MATERIALES:   Valor de 1 m3 (Obras por administración)

CONCEPTOS      UNID     3.1) De 6  a 15 m de altura      3.2) De 15 a 30 m de altura

CANT   P./Unit     Monto        CANT    P./Unit     Monto

Peón práctico        hora             1          27,91      27,91           1,6         27,91      44,66

Subtotal 1                                                    27,91                                       44,66

Administr y GG       % 15                                       4,19                                           6,70

COFIS                    %  0,7X0,03                            0,09                                           0,14

Subtotal 2                                                      4,28                                          6,84

IVA Adm                  % 23                                     0,98                                            1,57

LEYES SOC.          % 87,36                               24,38                                          39,01

Subtotal 3                (1+2+IVA+LS)            57,55                                         92,08

Honorarios:             % 5                                       2,88                                             4,60

IVA Honor.             % 23                                      0,66                                             1,06

COSTO FINAL                                           61,09                                          97,74

4) ANDAMIOS Y PROTECCIONES:  Valor de 1 m2 de 6 a 30 m de altura (Obras por administración).

CONCEPTOS     UNID                   4.1 ANDAMIOS               4.2  PROTECCIONES

CANT    P./Unit     Monto        CANT    P./Unit     Monto

Oficial albañil      hora             0,16       37,54       6,01           0,04       37,54         1,50

Peón práctico      hora            0,16       27,91       4,47           0,04       27,91          1,12

Subtotal 1                                                    10,48                                           2,62

Adm. y G.Gen.    % 15                                         1,57                                             0,39

COFIS                % 0,7X0,03                               0,03                                             0,01

Subtotal 2                                                     1,60                                            0,40

...///

.../// 16

CONCEPTOS     UNID                   4.1 ANDAMIOS               4.2  PROTECCIONES

CANT    P./Unit     Monto        CANT    P./Unit     Monto

IVA.Adm             % 23                                         0,37                                             0,09

LEYES SOC       % 87,36                                    9,16                                             2,29

Subtotal 3              (1+2+IVA+LS)               21,61                                           5,40

Honorarios:         % 5                                          1,08                                              0,27

IVA Hon.             % 23                                        0,25                                              0,06

COSTO FINAL                                           22,94                                             5,73

5) CIMIENTO CORR. DE  H CICLÓPEO:Valor de 1 m lineal de 0,40 x 1,00 = 0,4 m3

(Obras por administración).

CONCEPTOS            UNID           CANT              PRECIO UNIT                    MONTO

Piedra                        m3                0,40                     448,58                              179,43

Pedregullo                 m3                0,16                     172,06                                27,53

Arena                         m3                0,08                      153,50                               12,28

Cemento Portland      kg               50                              1,26                                62,81

Madera                       pie2              4                              4,02                               16,08

Clavos                        kg                 0,40                        14,59                                 5,84

Subtotal 1                                                                                                      303,97

COFIS                    % 0,7X0,03                                                                              6,38

Subtotal 2                                                                                                      310,35

IVA Mater.               % 23                                                                                      71,38

Subtotal 3                                                                                                      381,73

Oficial albañil           hora              3,20                          37,54                             120,13

Peón práctico          hora              7,60                           27,91                            212,12

Subtotal 4                                                                                                      332,25

Subtotal 5                           (3+4)                                                                   713,98

...///

.../// 17

CONCEPTOS     UNID                   4.1 ANDAMIOS               4.2  PROTECCIONES

CANT    P./Unit     Monto        CANT    P./Unit     Monto

Administr y GG       % 15                                                                                     107,10

COFIS                    % 0,7x0,03                                                                               2,25

Subtotal 6                                                                                                      109,35

IVA Adm.                % 23                                                                                       25,15

Leyes Soc              % 87,36                                                                                 290,25

Subtotal 7                    (5+6+IVA+LS)                                                         1138,73

Honorarios             % 5                                                                                          56,94

IVA Honor              % 23                                                                                        13,10

COSTO FINAL                                                                                            1208,77

----------------------------------------------------------

Montevideo, Mayo de 2002.

Arq. José L. Olivera						Arq. Ricardo Weiss

Presidente S.A.U.				           	Presidente A.P.P.C.U.